## Slide 1: 普捷易智慧小区高空抛物解决方案

## Slide 2
02
03
04
需求分析
01
方案设计及实施指导
方案亮点
项目案例

## Slide 3: 方案背景
案件频发！
《侵权责任法》第八十七条：从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

## Slide 4: 痛点分析
1个麻将4楼落下可致人骨折，一颗鸡蛋18楼抛下可砸破头骨，25楼抛下可致人当场死亡
安全隐患
低层住户深受困扰，引发楼上楼下邻里矛盾
投诉增多
如造成人身财产损失，且无法找到肇事者，需该栋楼所有业主共同承担责任
共同担责
对财产也会造成很大的损失，如车顶砸穿、玻璃砸碎等
财产损失
烟头、垃圾等高空抛物对小区、街道环境卫生造成污染，加大清扫难度，且影响小区品质
破坏环境

## Slide 5
02
03
04
需求分析
01
方案设计及实施指导
方案亮点
项目案例

## Slide 6: 项目决策部门
根据小区类别的不同，对应的管理和决策部门也有所不同
针对安置房小区、回迁房小区、公租房小区和廉租房小区，由街道社区代为管理和出资，关键人是街道办事处主任。
街道办事处
针对商品房小区，由物业公司管理，但物业公司不能随意动用维修资金，而经营性收入的使用没有那么严格，决策权在业委会手中，关键人是业委会主任。
业主委员会

## Slide 7: 系统架构
前端设备选用不同的高清枪机，分别覆盖不同的楼层，摄像机通过局域网接入。后端使用小区平台进行管理，可以无缝扩展门禁、对讲、停车场和报警等子系统，后端也可使用软件
有线方案

## Slide 8: 系统架构
比传统的有线传输解决方案，使用无线网络实现数据传输具有不受地点约束，规划简明，安装容易，组网和扩容方便，维护成本低，覆盖面积大等特点。后端可使用小区平台或Smart PSS
无线方案

## Slide 9: 选型指导
高楼层
（14~30层）
追求成本可以选择200万像素的星光枪机（焦距在4mm到8mm可调）
中高楼层
（6~14层）
低楼层
（1~6层）
追求成本可以选择200万像素6mm焦距的定焦枪机
追求效果可以选择500万像素的枪机（焦距在4mm到8mm）再配合白光补光（100米左右距离）
追求成本可以选择200万像素3.6mm焦距的定焦枪机
追求效果可以选择500万像素的枪机（焦距在4mm到8mm可调）再配合白光补光（100米左右距离）
追求效果可以选择800万标准枪（焦距在4mm到8mm），再配合白光补光（100米左右距离）

## Slide 10: 选型设备测试表
楼层 | 摄像机 | 摄像机楼层覆盖情况 |  |  | 环境 | 抛物 |  |  |  | 备注
 |  | 离楼立面10米 | 离楼立面20米 | 离楼立面30米 |  | 纸盒，棕色 30*14*13cm | 饮料瓶，浅蓝 20*5*5cm | 牛奶盒，白色 8*5*3cm | 果皮，橙色 直径5cm | 
低层 | (3.6mm) | 无法覆盖 | 无法覆盖 | 0~6层 | 白天 | P | P | P | P | 
 |  |  |  |  | 夜间 | P | × | × | × | 树木遮挡造成红外反光
 | (2.7~13.5mm) | 无法覆盖 | 0~6层 | 0~6层 | 白天 | P | P | P | P | 
 |  |  |  |  | 夜间 | P | P | P | × | 树木遮挡造成红外反光
中层 | (6mm) | 无法覆盖 | 无法覆盖 | 6~14层 | 白天 | P | P | P | P | 
 |  |  |  |  | 夜间 | P | P | P | P | 
 | (2.7~13.5mm) | 无法覆盖 | 6~14层 | 6~14层 | 白天 | P | P | P | P | 
 |  |  |  |  | 夜间 | P | P | P | P | 
高层 | （2.7~13.5mm) | 无法覆盖 | 14~24层 | 14~24层 | 白天 | P | P | P | P | 
 |  |  |  |  | 夜间 | P | P | P | × | 
 |  | 无法覆盖 | 14~30层 | 14~30层 | 白天 | P | P | P | P | 
 |  |  |  |  | 夜间 | P | P | P | × | 
 | （5~50mm) | 无法覆盖 | 14~30层 | 14~24层 14~30层 | 白天 | P | P | P | P | 
 |  |  |  |  | 夜间 | P | P | P | P | 

## Slide 11: 勘点
画面抖动
小高层和高层，楼顶风力比较大，会造成摄像机抖动，从而造成监控画面抖动，对于高空抛物识别效果不佳
施工繁琐
小区楼顶通常不会预埋管线，安装摄像机需重新综合布线，系统的整体施工成本较高
侵犯隐私
在楼顶安装，从上往下照，很容易照到居民家中，侵犯个人隐私，会引起不必要的麻烦
建议选择在需要覆盖的建筑立面前30米左右距离立杆安装，避免树木及其他物体遮挡。摄像机不建议选择在楼顶安装，主要原因是：

## Slide 12: 安装指导
对于一个楼高在100米左右的大楼来说，可以通过3个相机进行覆盖，一个摄像机照0—15米的高度，一个摄像机照15-30米的高度，一个摄像机覆盖30-100米的高度
建议地面立杆或离地面墙面3米高处安装，距离大楼30米左右（如条件不允许，也可距离20米左右），摄像机固定于立杆伸出部分，通过支架旋转角度，根据实际场景固定于仰角60度到80度之间

## Slide 13
02
03
04
需求分析
01
方案设计及实施指导
方案亮点
项目案例

## Slide 14: 方案亮点
方案亮点
适应复杂环境
具备优秀低照性能，以及宽动态、背光补偿、透雾等功能
兼顾隐私
使用枪式摄像机从下往上仰拍，避免照到居民家中
超高距离
使用中长焦镜头，可对高层建筑进行有效覆盖
高性价比
高层2梯4户，只需3个枪式摄像机即可覆盖

## Slide 15
02
03
04
需求分析
01
方案设计及实施指导
方案亮点
项目案例

## Slide 16: 项目案例
杭州萧山相墅花园
装有35台高空摄像机，抛物投诉率下降超过50%
杭州拱墅蔡马人家
小区内安装30几台防高空抛物摄像机，街道和小区物业几乎接不到关于高空抛物投诉
接入智慧安全小区智慧管控平台，实时监控楼层室外抛物，并有效溯源
菏泽天泽园小区